# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司研发中心建设项目

建设单位（盖章）：哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

编制日期：2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 20 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 20 -

四、主要环境影响和保护措施	- 43 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 73 -

六、结论	- 75 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 76 -

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 环境保护目标分布图

附图4 项目四周照片

附图5 哈尔滨市平房区声环境功能区划分图

附图6 大气环境分区管控图

附图7 水环境分区管控图

附图8 土壤环境分区管控图

附图9 哈尔滨市环境管控单元图

附件1 营业执照

附件2 土地证

附件3 环境空气监测报告

附件4 《关于哈尔滨南部工业新城核心区二期规划环境影响报告书的审查意见》

附件5 原有项目环评批复

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司研发中心建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 陈友 | 联系方式 | 13664609004 |
| 建设地点 | 哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口 |
| 地理坐标 | （126度37分12.826秒，45度34分0.587秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展—98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 8403.20 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 1.43 | 施工工期 | 2024年5月至2025年5月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |
| 规划情况 | 《哈尔滨南部工业新城核心区二期规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《关于哈尔滨南部工业新城核心区二期规划环境影响报告书的审查意见》（黑龙江省环境保护厅，黑环函〔2012〕166号，2012年5月28日） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《哈尔滨南部工业新城核心区二期规划》符合性分析 （一）相关内容 （1）规划目标 将园区建成先进制造基地和云计算产业集群基地，服务设施配套、生产生活商务相结合的现代化新城区。森林覆盖率超过20%，绿地覆盖率超过35%，人均公共绿地达13m2以上，打造生态宜居住区。 （2）规划年限 本次规划的规划年限为2011年至2020年。其中近期为2011-2015年，远期为2016-2020年。 （3）规划范围 哈尔滨南部工业新城核心区二期工程规划区域位于哈尔滨南部工业新城的核心区。核心区西至京哈高速公路，东至拉滨铁路线，北至何家沟、江南中环路，南至南城第九大道的围合区域，规划总用地面积32.55km2，其中一期工程占地面积12.9km2。因此二期工程规划范围包括南城第九大道以北、第五大道以南、西至京哈高速公路、东至哈五公路，规划面积约19.65km2。 产业结构与主导产业规划（规划产业发展定位） 哈南工业新城主导产业是一大、二港、三新、三生、四优。 一大：打造航空、航天、航海、汽车、轨道交通、工程机械、农机等大运载产业群； 二港：建设国际数据港、物流港； 三新：大力发展新能源、新材料、新媒体产业，塑造优质能级产业链； 三生：推动生物、生命科学与科研的发展和以低碳为特色的生活方式； 四优：保持和发展机电、医药、食品、房地产产业优势。 核心区二期规划产业发展定位与哈南工业新城主导产业一致，规划建设（1）以航空、汽车、新能源新材料产业为主的现代制造园区；（2）云数据园区。 总体规划方案的功能分区与布局 哈南工业新城核心区二期工程作为开发建设重点区域，将是集行政、商务办公、商贸服务、总部基地、文化体育、教育科研、工业产品展示与交易等为一体的生态、高效、平衡、可识别的多元复合型城市核心区。规划结构为“一环、三核、三轴、四区”的空间布局结构 一环：核心区的生态与滨水环境； 三核：即三个功能核心，新政办公中心，文化体育中心及文化公园；商务办公中心，商业金融中心及商务公园；科研总部、会展交易中心及展览公园； 三轴：纵轴为新城核心发展轴，两横轴为联系工业区、生活区及中心区的交通发展轴； 四区：整个核心区二期工程划分为生活居住区、工业生产区、云数据园区及中心服务区四大功能区。 生活居住区：位于产业园区中部的居住新区，包括东部生态居住区和西部生态居住区，为城内从业人员及区外人士提供环境宜人、配套设施完善的生活居住环境。 西部工业示范区：西部工业区位于核心区西南部，主要定位为加工制造业航空、汽车、农机、新能源、新材料等设备制造。 云数据园区：位于产业园区东南部，以创建国内一流的云数据基地为目标，力争形成强大的技术研发与成果转化的能力，为产业园区经济能够持续高速发展提供强大技术动力和支持。 中心服务区：即核心服务区，位于区域中部。重点建设高级居住区、旅游度假区、医疗保健区、商业贸易区等。 （二）符合性分析 企业位于哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口，属于哈尔滨南部工业新城核心区二期规划的规划范围，《哈尔滨南部工业新城核心区二期规划》的产业发展定位与哈南工业新城主导产业一致，规划建设以航空、汽车、新能源、新材料产业为主的现代制造园区；本项目研发的钢铁脱氧剂、高端铝中间合金、高端铝合金添加剂属于规划中的新材料产业，是航空、航天、汽车、船舶工业的重要组成材料，可为园区规划的航空、汽车制造产业提供重要的生产原料，可为开发区打造航空、航天、航海、汽车、轨道交通、工程机械、农机等大运载产业群奠定基础。 综上所述，本项目符合《哈尔滨南部工业新城核心区二期规划》的产业发展方向、产业定位及功能分区。 2、与《哈尔滨南部工业新城核心区二期规划环境影响报告书》符合性分析 相关内容 入区项目类别清单： 为了使哈南工业新城核心区二期工程规划区的社会、经济和环境真正得以可持续发展，避免重大决策失误，最大限度地减少对区域自然生态环境和资源的破坏。根据哈南工业新城核心区二期工程规划区建设的基本指导思想、总体规划目标及区位特点，结合区域环境资源承载力及污染物排放总量控制指标，本着节约环境资源的原则，在产业结构上除遵循《产业结构调整指导目录》（2011年）要求外，还应按照符合国家产业政策和清洁生产的原则，严格限制污染严重（尤其是空气污染）、耗能（尤其是水资源）高、污染源治理难度大、对生态环境影响大的重污染行业入驻，积极鼓励低污染或无污染的行业入区。 （1）鼓励入区项目类别 鼓励入区项目主要指规划区循环经济链条上的必备项目，以及低能耗、低水耗、低污染、高效益、高科技的环保型项目。开发区在环保方面应坚持高起点、高标准要求，鼓励入区项目审批时应遵循以下五项原则：有助于规划区循环经济链条的形成，符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境；当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场；有较高的技术含量，有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争力；国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；供给能力相对滞后，提高其供给能力，有利于促进经济结构的合理化，保持国民经济快速健康发展。 鼓励入区项目主要考虑以下几个方面： ——规划区主导产业中规模、工艺、环境等方面满足行业相关要求的先进企业； —— 开发区主导产业链条上相关企业； ——《产业结构调整指导目录》（2011）中鼓励类的项目； ——《外商投资产业指导目录（2007年修订）》“鼓励外商投资产业目录”中鼓励引入的项目； ——旅游贸易、服务业等第三产业，信息产业高科技项目，天然气、太阳能等清洁能源项目。另外，对于开发区经济链条上的低污染的物流产业也应予以鼓励。 鼓励发展的项目应符合哈南工业新城核心区二期工程规划区的发展方向，优化区内产业结构，提高整体经济实力，并能达到区内循环经济要求，适合区域自然环境，满足环保要求的污染小、能耗低、效益高的产业项目。 （2）限制入区项目 限制入区项目主要指国家现行产业政策未禁止或未淘汰的、开发区产业链条上不可或缺的污染型入区项目。对于这一类项目，审批过程中视具体情况有条件地引入，但要严格执行环境影响评价制度，同时根据开发区环境容量，把好总量控制关。限制入区项目主要包括以下几个方面： ——《产业结构调整指导目录》（2011）中限制类的项目； ——《外商投资产业指导目录（2007年修订）》“限制外商投资产业目录”中限制引入的项目； ——与开发区主导产业密切相关或开发区产业链条上不可或缺的污染型项目； ——容易引起大气低空面源污染的企业项目； ——具有突发性环境风险的项目 这类行业主要有：化工医药中间体、非生物农药、造纸、钢铁、印染、燃煤电厂等工业项目； ——耗水量大、污水处理难度大、生产工艺落后、清洁水平低的食品及药材加工工业项目。 此外，对于已入区企业的生产规模扩大也应进行适当控制，遵循“增产不增污”或“增产减污”的原则。开发区可逐步推行排污权交易制度，即在合理分配初始排污权的基础上，对于治污措施得力、排污量未达到其排污权的企业，允许其在合理的框架内进行排污权的转让，以推动企业改进治污技术和设备，加大治污力度；同时，为开发区产业的升级完善创造条件。 总之，限制建设的项目主要是与哈南工业新城核心区二期工程类型规划相违背的企业，或者资源的初加工产业，他们可能会为开发区创造可观的经济效益，带动区域经济发展，但能耗、物耗相对较大，或者对环境影响较大，哈南工业新城核心区二期工程规划区应限制这类项目入区发展。 （3）禁止入区项目 禁止入区项目是指国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺，以及排污量较大、污染控制难度大，不符合开发区水污染及大气污染总量控制原则的入区项目。不符合哈南工业新城核心区二期工程规划的产业发展方向，能耗、物耗较大，污染较重的项目。尤其是对区域大气环境及地下水环境污染严重的项目，或者是耗水量大的项目，应坚决禁止其入区，对于这一类项目，开发区或哈尔滨市环保部门应严格把关，不予审批。主要为： ①国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；《产业结构调整指导目录》（2011年）中禁止类和限制类项目；《外商投资产业指导目录（2007年修订）》“禁止外商投资产业目录”中明令禁止的项目； ②生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目； ③污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，如剧毒、放射性物质的生产、储运项目等； ④严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重项目。 ⑤按照中共哈尔滨市委、哈尔滨市人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定（哈发〔2007〕10号） 2010年底前要将小型化工、表面处理、造纸（再生纸）生产企业和排放重金属、难降解有毒污染物的企业全部迁入集中工业园区，逾期未进入园区的，要依法责令关停。据此，在哈南工业新城核心区二期工程规划区禁止小型化工、表面处理、造纸（再生纸）生产企业和排放重金属、难降解有毒污染物的企业入驻。 符合性分析 本项目为研发中心项目，用于研究钢铁脱氧剂、高端铝中间合金、高端铝合金添加剂以及智能无人实验车间。本项目研发过程中采用电加热，用水能耗低；项目生产过程中产生的污染物，经环保设备处理后，达标排放，为低污染产业。 综上所述，不属于《哈尔滨南部工业新城核心区二期规划环境影响报告书》入区项目类别清单中的“限制入区项目”和“禁止入区项目”，符合园区准入条件。 3、与《关于哈尔滨南部工业新城核心区二期规划环境影响报告书审查意见》符合性分析 （1）相关内容 对规划包含的近期建设项目环评的指导意见对符合哈南工业新城核心区（二期）产业定位的近期建设项目，经有审批权的部门同意，涉及环境质量现状评价方面的内容可以适当简化。重点关注对产业政策的符合性、工艺和产品的清洁生产水平、污染物治理措施的可行性与可靠性以及环境风险等方面的评价。 （2）符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目。项目建设符合国家产业政策要求。企业不使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。本项目为研发中心项目，不属于“高能耗”项目。本项目研发过程中采用电加热，用水能耗低；项目生产过程中产生的污染物，经环保设备处理后，达标排放，为低污染产业，本项目不属于“高排放”项目。 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策 本项目属于科学研究与技术服务业M7320工程和技术研究和试验发展类，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类“三十一、科技服务业：1、工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”，符合国家产业政策要求。 2、选址合理性 1）用地相符性 本项目建设地点位于哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口-哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司厂区内，用地类型为工业用地。项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。 根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续；凡列入《限制用地项目目录（2012年本）》的建设项目，必须符合目录规定条件，各级国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。按照国务院批准的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，凡采用明令淘汰的落后工艺技术、装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。 本项目用地属于工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制用地、禁止用地项目，符合土地政策要求。 2）外环境相容性 本项目位于哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司厂区内。为了便于产品测试和研发，哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司在生产车间A和仓库B中间建设研发中心一座。 目前哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司厂区尚未建设完成，根据厂区平面布置图研发中心项目选址北侧南侧为厂界，西侧为生产车间A，东侧为仓库B。 ①项目选址具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的建设。 ②项目建设过程中产生的废气、废水、噪声对周围环境将产生一定影响，但通过采取相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。因此，本项目运营期不会对周边环境造成较大不良影响。 ③本项目选址距离周边最近的敏感目标为西侧355m处的万达华府小区，本项目主要噪声源为试验设备等，经分析本项目产噪设备对厂界噪声贡献值很小，不会影响厂界噪声达标性，亦不会影响周边敏感目标。因此，本项目对周边敏感目标影响很小。 3）环境功能一致性分析 根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，说明项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。项目建设不会使得环境功能发生改变。 综上所述，本项目选址可行。 3、相关规划符合性分析 （1）与《土壤污染防治行动计划》符合性分析 《土壤污染防治行动计划》又被称为“土十条”，是为了切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量而制定的法规，2016年5月28日《土壤污染防治行动计划》由国务院印发，自2016年5月28日起实施。 《土壤污染防治行动计划》中要求“（十七）强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。” 本项目利用厂区内现有空地，用地类型为工业用地，不新增土地，提高了土地利用水平，减少对土壤的污染，本项目符合《土壤污染防治行动计划》的要求。 （2）与《黑龙江省水污染防治工作方案》符合性分析 《黑龙江省水污染防治工作方案》中要求“各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任，企业污染物排放信息，自行监测结果定期向社会公开。省内中央企业和国有企业要带头落实，工业园内的企业要探索建立环保自律机制。” 本项目严格执行环保法律法规和制度，本项目生活污水经市政管网排入平房污水处理厂处理后排入松花江，项目检验室废液和清洗废水暂存厂区危废暂存间交由有资质单位处置，符合《黑龙江省水污染防治工作方案》中要求。 （3）与《哈尔滨市空气质量改善三年行动计划（2022-2024年）》符合性分析 根据《哈尔滨市空气质量改善三年行动计划（2022-2024年）》二、重点工作任务中：（一）优化调整能源结构，建设清洁低碳能源体系1.推动能源清洁化发展。以碳达峰碳中和为契机，推动能源结构绿色低碳转型，提升非化石能源和天然气使用比例。大力发展太阳能、风能、生物质能等清洁能源，探索发展氢能，有序发展抽水蓄能和新型储能规模化应用，坚持“增气减煤”同步，天然气供应优先保障居民生活和清洁取暖，增加清洁电力供给，提高电能占终端能源消费比重。加快建设清洁能源城市，加大电力、天然气基础设施建设，保障煤改电、煤改气等能源需求。到2024年，单位GDP能耗下降12%，非化石能源占一次能源消费比重达到 12%以上。 本项目冬季取暖依托市政供热，生产用热采用电加热。因此本项目的建设符合《哈尔滨市空气质量改善三年行动计划（2022-2024年）》相关要求。 （4）《哈尔滨市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》符合性分析 《哈尔滨市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》要求深化燃煤设施污染治理，在保证电力、热力、燃气等供应前提下，全市原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，市区建成区不再新建65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，现有分散燃煤锅炉应优先采取集中供热或清洁能源替代改造；燃煤电厂（机组）、65蒸吨及以上燃煤锅炉全面执行超低排放限值。到2025年，全市基本淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。2027年，基本淘汰市区建成区65蒸吨/小时以下、城关镇建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 工业锅炉综合治理工程，①燃煤锅炉综合治理工程，淘汰市区建成区65蒸吨/小时以下、城关镇建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，基本淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。所有保留的燃煤工业锅炉达到超低排放要求，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到10、35、50mg/m。燃用石油焦、重油等高污染燃料的工业锅炉参照燃煤锅炉管理。②燃气锅炉低氮改造工程。完成1吨/小时以上用于工业生产的燃气锅炉低氮改造，鼓励民用和其他用于工业生产的燃气锅炉实施低氮改造，氮氧化物排放浓度不超过50mg/m3。③生物质锅炉综合治理工程。生物质锅炉应采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。④深化工业炉窑污染治理。新建涉气工业炉窑项目原则上入园区并配套建设高效环保治理设施。动态调整工业炉窑清单，分类提出工业炉窑综合治理技术路线，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快用能转型。坚持增气减煤、以电代煤、充分利用工厂余热、电厂热力等进行替代。到2025年，全面淘汰铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉；取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），到2027年，基本完成以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、 输送等无组织排放，有效提高废气收集率。⑤稳步推进冬季清洁取暖。编制冬季清洁取暖实施方案，以保障城乡群众冬季安全取暖和节能减排为立足点，围绕城区、县城和农村“三大区域”，从热源侧和用户侧“两端着手”，热网、 电网、气网“三网发力”，按照“宜电则电、宜气则气、宜热则热”的原则，实施集中供暖清洁热源建设和清洁能源改造；同步实施既有建筑节能改造，推动执行绿色建筑标准，加大建筑节能产品、装配式建筑技术、新型保温墙体材料等在建筑领域的应用。到2025年，城镇绿色建筑推广占新建民用建筑比例达到100%，装配式建筑占新建建筑比例达到30%。到2027年，城区、县城清洁取暖率达到100%，完全替代散煤取暖；农村地区达到70%以上。 冬季清洁取暖工程。①清洁热源建设工程。实施民主、华尔等清洁热源建设，新增供热面积5000万平方米。②生物质热电联产建设工程。实施14个生物质热电联产项目建设，新增供热能力550万平方米。③既有建筑节能改造工程。实施老旧小区建筑节能及供热管网改造，力争应改尽改 本项目冬季供暖采用集中供热，熔铝过程采用的中频炉采用电加热，符合《哈尔滨市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》要求。 （5）与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）（2019年7月1日）符合性分析 （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 （四）全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 本项目为研发中心项目，本项目设备密闭，厂房和仓库密闭，项目生产时粒状、粉状物料采用密闭方式输送，项目产生的粉尘经由布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。项目冬季供暖采用集中供热，熔铝过程采用的中频炉采用电加热，符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）和《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规[2021]7号）、《哈尔滨市生态环境准入清单》（2022年更新版）中的要求，本项目位于重点管控单元，本项目与哈尔滨市环境管控单元位置关系见附图5，本项目与分区管控要求符合性分析见表1-1。且本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、野生动植物保护区及重要湿地分布，本项目选址不在特殊重要生态功能区域内，因此项目建设符合生态保护红线要求。 表1-2本项目与分区管控要求符合性分析 环境管控单元 分区管控要求 拟建项目情况 符合性 优先保护单元 以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设。在功能受损的优先保护单元，优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能；在生态保护红线区域，严格按照国家和省生态保护红线管理相关规定进行管控。 本项目不在优先保护单元。 符合 重点管控单元 重点管控单元突出污染物排放控制和环境风险防控，按照差别化的生态环境准入要求，优先空间和产业布局，不断提升资源利用效率，强化环境质量改善目标约束，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。 本项目在重点管控单元，本项目建成后在严格落实本报告表提出的污染防治措施，保证各项污染物稳定达标排放前提下，对现有生态环境不造成破坏性的影响。 符合 一般管控单元 以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实生态环境管控相关要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 本项目不在一般管控单元。 符合 （2）环境质量底线 本项目所在地环境空气功能为二类区，根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2022年》，评价区环境空气质量不能够满足环境空气二类功能区要求，项目所在区域为不达标区。不达标因子为PM2.5。超标原因：本项目地处中高纬度地区，冬季易出现逆温和静风天气，导致大气层结稳定，不利于污染物垂直和水平方向扩散。不利的气象扩散条件，加之进入供暖期燃煤排放量急剧增大，导致我市出现采暖期污染明显加重的情况。项目所在区域除PM2.5以外，其他污染物环境质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在评价区域为不达标区。根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2022年》可知，2021年哈尔滨市地表水水质总体状况为轻度污染。松花江哈尔滨段水质总体状况为轻度污染，优良断面比例60%。按年均值评价，朱顺屯、摆渡镇、宏克利3个断面水质符合Ⅲ类标准，牡丹江口下和大顶子山2个断面水质符合Ⅳ类标准。牡丹江口下和大顶子山2个断面未达到水体功能区规划目标，超标指标为化学需氧量。因此，本项目所在河段符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 本项目为研发中心项目，不属于重点污染工业企业，项目检验室废液和清洗废水暂存厂区危废暂存间交由有资质单位处置，项目运营期生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求后，经市政排水管网排入平房污水处理厂处理后，最终排入松花江，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。项目投产后厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准。本项目不在建设用地污染风险疑似重点管控区，本项目不属于污染地块，未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。本项目产生废气污染物总量较小，且采取相应的环保措施，各类污染物的排放对周边的环境影响较小，不会改变项目所在区域的环境功能，本项目的建设不会突破周边环境质量底线。本项目的建设不会降低项目所在地周边环境的环境功能质量，符合环境质量控制底线要求。 （3）资源利用上线 本项目土地利用类型为工业用地，满足土地资源利用要求；生活用水水源为市政管网，符合水资源利用要求；本项目投产后全厂综合利用率高、能耗低，原材料指标、产品指标、资源指标、污染物排放指标符合国家清洁生产相关政策要求。因此本项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目建设地点属于《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规[2021]7号）中平房区城镇空间重点管控单元，根据表1-3进行逐项分析，此次建设内容符合其管控要求，项目准入。 综上所述，本项目符合《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规[2021]7号）相关要求。 |

表1-7 本项目与哈尔滨市平房区生态环境管控要求的符合性分析 适用范围 管控 维度 管控要求 本项目情况 符合性分析 哈尔滨市平房区生态环境准入清单 重点管控单元 哈尔滨经 济技术开 发区 （编码：ZH230108 20001） 空间布局约束 1.禁止引进不符合国家产业政策和园区定位的项目。 2.限制引进高水耗、高能耗、高物耗、清洁生产水平低、水的重复利用率低的项目。 3.执行本清单全省准入要求中“5.1 产业集聚类重点管控单元”准入要求。 本项目为研发中心项目，符合国家产业政策，项目位于哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口，不属于高能耗、高物耗、高水耗等项目，不属于《生态环境准入清单》（哈尔滨市）中的产能严重过剩行业扩能的产业以及环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能的产业。 符合 污染物 排放管控 1.区域内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量应等量置换。 2.新上耗煤项目实施煤炭减量替代，单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。 3.执行本清单全省准入要求中“5.1 产业集聚类重点管控单元”准入要求。 本项目生产用水来自市政自来水，生产废水排入市政管网，实验室废水暂存危险废物暂存间，交由有资质单位处理；熔铝炉产生的二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量通过哈尔滨市区域削减总量平衡解决，按照后续哈尔滨市总量管理政策执行；项目不使用煤炭，不产生固体废物。 符合 环境风险防控 1.规划区的主要环境风险问题是物料泄漏及事故废水外排的环境风险问题。 2.园区应当在选址、总图布置和建筑安全，危险化学品贮存安全，自动控制设计安全，电气、电讯安全，消防及火灾报警系统，人员培训等方面构建企业环境风险防范体系及具体措施。 3.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。 4.执行本清单全省准入要求中“5.1产业集聚类重点管控单元”准入要求。 企业加强环境风险防控体系建设，制定相应的风险防范措施。 符合 资源利用效率要求 高污染燃料禁燃区同时执行本清单 全省准入要求中“5.8 高污染燃料禁燃区”准入要求。 本项目不使用高污染燃料。 符合 重点管控单元 平房区大 气环境布 局敏感区（编码：ZH230108 20003） 空间布局约束 1.区域内原则上禁止布局高污染项目。严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 3.建设用地污染风险管控区同时执行本清单全省准入要求中“6.5 建设用地污染风险管控区”准入要求。 本项目为研发中心项目，不属于“两高”行业。本项目位于哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口，不新增占地，用地亦未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。 符合 污染物 排放管控 1.推广使用电、天然气等清洁能源。 2.提升环境管理水平，减少污染物排放。 3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。 本项目生产用水来自市政自来水，生活污水排入市政管网，实验室废水暂存危险废物暂存间，交由有资质单位处理。项目不使用煤炭，生产用热采用电加热，属于清洁能源。 符合 环境风险防控 1.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 2.建设用地污染风险管控区同时执行本清单全省准入要求中“6.5 建设用地污染风险管控区”准入要求。 本项目位于哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口，不新增占地，用地亦未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。 符合

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程概况 （1）项目名称：哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司研发中心建设项目 （2）建设单位：哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 （3）建设性质：扩建 （4）建设地点及周边情况：本项目建设地点位于哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司内，经度：126°37′12.826″，纬度：45°34′0.587″，用地类型为工业用地。根据厂区平面布置图研发中心项目选址北侧南侧为厂界，西侧为生产车间A，东侧为仓库B。哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司项目北侧为空地，西侧为哈尔滨瀚霖科技开发有限公司，东侧隔哈南十三路为空地，南侧隔哈南第十大道为空地。 （5）占地面积：833.62m2 （6）建设投资：工程总投资8403.2万元 （7）建设内容：本项目新建1座研发中心综合楼，总建筑面积7150.29m2，地上总建筑面积5155.75m2。本项目建设完成后用于进行钢铁脱氧剂项目、石墨烯铝基复合材料项目、高端铝合金添加剂项目、高端铝中间合金项目、智能无人实验车间项目的研发。 本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程，项目工程组成表见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 建设 名称 具体建设内容 备注 主体 工程 研发中心综合楼 新建1座研发中心综合楼，地下1层，地上7层，总建筑面积7150.29m2，地上总建筑面积5155.75m2。 新建 储运工程 危险废物贮存库 本项目新建一座危废贮存库，位于研发中心综合楼1层，建筑面积25m2。用于存储危险废物。 新建 辅助工程 门卫 建筑面积31.27m2。 依托 公用 工程 给水 本项目生活用水、生产用水来自市政自来水。实验用水和清洗废水外购纯水 依托 排水 本项目实验清洗废水集中收集后暂存于厂区危险废物暂存间，交由有资质单位处理。本项目地面清洗废水同生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排放至平房污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后先排入何家沟最终汇入松花江。 依托 供电 依托市政供电系统。 依托 供热 本项目冬季采暖采用市政集中供暖，本项目生产用热采用电加热 依托 环保 工程 废气 本项目实验室废气经过通风橱和集气罩收集后，经过活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。 本项目混料机、压片机产生的粉尘收集后进入脉冲布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒排放。 本项目中频炉熔铝产生的废气经集气罩收集后通过1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。 新建 废水 本项目实验废水（清洗废水和实验室废液）集中收集后暂存于厂区危险废物暂存间，交由有资质单位处理。本项目生活污水经市政管网排入平房污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后先排入何家沟最终汇入松花江。 新建 噪声防治 主要通过设备基础减振和厂房隔声来减少噪声向环境排放。西侧北侧厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。南侧东侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准要求。 新建 固废 本项目生产过程中产生的废包装物外售给物资回收公司综合利用；炉底铝皮返回熔铝炉再利用；混料和压制工序产生的废布袋和布袋收尘外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运；本项目废包装桶、废润滑油、含油废抹布、实验室初清洗废水、实验废液、废实验耗材、废化学试剂容器、废活性炭、铝灰渣、铝中间合金生产线除尘器收灰（铝灰）、中频炉废布袋属于危险废物，暂存于危险废物贮存库，委托有危废处理资质单位处置。 新建 2、项目产能及测试产品研究内容 序号 课题名称 研究内容 产品产生量 1 钢铁脱氧剂项目 钢铁脱氧剂产品生产技术 10t/a 2 石墨烯铝基复合材料项目 研究石墨烯与铝合金添加剂复合材料产品生产技术 1t/a 3 高端铝合金添加剂项目 研究航空铝材用高端铝合金添加剂与普通铝材用添加剂的本质区别 50t/a 4 高端铝中间合金项目 铝锆、铝钛、铝钛硼、铝钛碳、铝钛碳稀土、铝钪、铝锂等高端铝中间合金的合金化机理，熔炼生产工艺等 100t/a 5 智能无人实验车间 打造全自动智能无人化添加剂实验型工厂 / 3、主要生产设备 表2-3 本项目生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 激光粒度分析仪 1 2 碳硫分析仪 1 3 氧氮氢分析仪 1 4 差热分析仪 1 5 实验电阻炉 2 电加热 6 实验中频炉 1 电加热 7 压片机 4 8 双运动混料机 3 9 卧式液压机 1 10 AGV小车 2 11 拆包机 1 12 上料平台 1 13 自动称量系统 1 14 机器人码垛机 2 15 自动包装系统 1 16 四柱液压机 1 17 中频炉 2 电加热 18 通勤车 1 19 公务车 1 20 车库 2 4、原辅材料 本项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 名称 单位 年耗量 备注 HCl t 0.2 用于化学实验 H2SO4 t 0.05 H2O2 t 0.05 NaOH t 0.08 氯化钾 t 0.8 氯化钠 t 1.1 氯化镁 t 0.9 硬脂酸锌 t 1 硬脂酸镁 t 1 石蜡 t 1.5 AC t 0.05 用于小试、中试生产 ACPF t 0.06 氟铝酸钾 t 0.6 氟钛酸钾 t 0.075 精炼剂 t 0.3 铝粉/锭 t 41 金属硅 t 3 锰片 t 5.4 锰粉 t 1.25 硼 t 2.5 铜粉 t 2.4 钛粉 t 2.3 石墨烯粉 t 0.75 氟硼酸钾 t 0.08 氟锆酸钾 t 0.07 铁粉 t 2.2 铬粉 t 2.1 镍粉 t 2 表2-5 原辅料理化性质表 序号 试剂名称 分子式 理化性质 1 盐酸 HCl 盐酸属于一元无机强酸，工业用途广泛。有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性，浓盐酸的质量分数约为37%，具有极强的挥发性。 2 硫酸 H2SO4 硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。 3 双氧水 H2O2 外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰或用短波射线照射。分解之后会生成氧气和水.水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43°C，沸点150.2°C，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。密度随温度升高而减小。它的缔合程度比H₂O大，所以它的介电常数和沸点比水高。纯过氧化氢比较稳定，加热到153°C便猛烈的分解为水和氧气，值得注意的是，过氧化氢中不存在分子间氢键。过氧化氢对有机物有很强的氧化作用，一般作为氧化剂使用 4 氢氧化钠 NaOH 一种具有高腐蚀性的强碱，一般为白色片状或颗粒，能溶于水生成碱性溶液，也能溶解于甲醇及乙醇。此碱性物具有潮解性，会吸收空气里的水蒸气，亦会吸取二氧化碳等酸性气体。 5 氯化钾 KCL 盐酸盐的一种，白色结晶或结晶性粉末，易溶于水和甘油，难溶于醇，不溶于醚和丙酮。CAS号7447-40-7相对密度（固体）：1.98，相对密度（15℃饱和水溶液）：1.172，熔点：770℃，外观：白色结晶或结晶性粉末，沸点：1500℃（部分会升华），溶解性：1g溶于2.8ml水、1.8ml沸水、14ml甘油、约250ml乙醇，不溶于乙醚、丙酮和盐酸，氯化镁、氯化钠能降低其在水中溶解度。口服过量氯化钾有毒；半数致死量约为2500mg/kg（与普通盐毒性近似） 6 氯化钠 NaCl 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，是食盐的主要成分。 7 氯化镁 MgCl 氯化镁是一种氯化物，化学式MgCl2。无色而易潮解晶体。氯化镁这些盐是典型的离子卤化物，易溶于水。水合氯化镁可以从盐水或海水中提取。通常带有6分子的结晶水。但加热至95℃时失去结晶水。135℃以上时开始分解，并释放出氯化氢（HCl）气体。工业上生产镁的原料。在海水和盐卤中找到。水合氯化镁是处方口服镁补充剂通常使用的物质。相对密度：1.56（六水），2.325（无水）熔点：118℃（分解，六水），712℃（无水）沸点：1412℃（无水）性状：六水物：白色易潮解单斜晶体，有苦咸味；无水物：无色六角晶体。溶解情况：溶于水和乙醇 8 铝锭 AL 不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸，熔点660℃，沸点2056℃，相对密度2.70；高温时，铝在氧气中燃烧，生成Al2O3。低毒性，健康危害：长期吸入可致铝尘肺。对鼻、口、性器官黏膜有刺激性，甚至发生溃疡。可引起痤疮、湿疹、皮炎。 9 纯锰 Mn 银灰色粉末，易溶于酸。熔点1260℃，沸点1900℃，相对密度(水=1)7.2，蒸汽压1292℃粉体在受热、遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸。与氧化剂混合能形成有爆炸性的混合物。LD50：9000mg/kg（大鼠经口），主要为慢性中毒，损害中枢神经系统； 10 纯铁 Fe 银白色金属，熔点1535℃，沸点 2750℃，相对密度(水=1)：7.86。高温时，铁在氧气中燃烧，生成Fe3O4。 11 氟铝酸钾 K3AlF6 白色粉末或凝胶状结晶。无吸湿性。味苦。微溶于水及热乙醇，不溶于冷乙醇。水溶解性：4.4g/L(20ºC)；相对密度（d20）2.498，熔点530℃（分解）。折光率 1.324。有毒，有刺激性。 12 氟钛酸钾 K2TiF6 白色叶片状结晶。溶于热水，微溶于冷水。熔点：780°C，相对密度(水=1)：3.01；对皮肤、黏膜有刺激作用。项目所购氟钛酸钾质量指标表满足GB/T 22668-2008表1中高于PFT-2要求，纯度≥99%。 13 精炼剂 / 精炼剂用于清除铝液内部的氢和浮游的氧化铝渣，采用无公害精炼剂，主要成分为30%NaAlF6、20%NaSiF6、70%NaCI、30%KCI。精炼剂执行《铝及铝合金用熔剂》（YS/T491-2020）标准。 14 打渣剂 / 白色粉状溶剂，无毒无味，主要用于铝及铝合金炉内清理积渣，主要成分为AlCl0.5%、Na3AlF64.5%，NaCl45%，KCl50%。打渣剂执行《铝及铝合金用熔剂》（YS/T491-2020）标准。 5、工作人员与工作制度 本项目公司新增研发人员34人。年工作天数为300天，单班制，每班8小时。 6、公用工程 （1）给水 生活用水：本项目用水由市政供给，本项目新增职工人数34人，根据《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2021），员工生活用水按80L/人·d计，则本项目日用水量2.72m3/d，年用水816m3/a。生产用水水源为市政自来水。 试剂配制用水：试剂配置用水采用外购纯水，根据建设项目提供资料，本项目实际配置用水量为0.001t/d，0.3t/a。 清洗用水：项目检测实验完成后，新鲜水清洗实验仪器、实验室地面，该过程产生清洗废水。项目完成一份样品理化检测约用到10个实验器皿，清洗一个实验器皿约用到1.5L水（初清洗用水0.1L，二次清洗用水1.4L），即每完成一份样品检测所需清洗用水15L（初清洗用水1L，二次清洗用水14L）。本项目年理化检测样品量约为300项/年，则年实验清洗用水量为4.5t/a（初清洗用水0.3t/a，二次清洗用水4.2t/a）。 地面清洗用水：实验室地面清洗用水类比同类项目，用水量约为0.05t/d，15t/a。 （2）排水 实验室废液：试剂配置废液产生量按照试剂配制用水量的90%计算，实验室检测废液产生量为0.0009t/d，0.27t/a。收集后，暂存在危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 实验室清洗用水：实验室清洗用水经蒸发，损耗，实验室清洗废水按照用水量的90%计算，实验室清洗废水量为0.0135t/d，4.05t/a。因初清洗废水（0.27t/a）中含有一定量检测试剂，集中收集后作为危险废物处置；由于本项目厂区不设置污水处理站本项目的二次清洗废水（3.78t/a）同一次清洗废水一同集中收集后交由有资质单位处置。 生活污水：生活污水按用水量80%计算，则项目生活污水总量为2.176m3/d（652.8m3/a）。 地面清洗废水：实验室地面清洗废水按用水量90%计算，废水总量约为0.045t/d，13.5t/a。 综上，实验室清洗废水全部收集作为危险废物处理，采用密闭容器集中收集至危废暂存间贮存，定期交由有资质单位处理。本项目地面清洗废水同生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排放至平房污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后先排入何家沟最终汇入松花江。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供暖 本项目冬季供暖采用集中供热，本项目生产加热为电加热。 （4）供电 本项目供电由市政电网提供。 7、项目总投资及环保投资 建设项目总投资8403.20万元，其中环保投资120万元，环保投资占总投资的1.43%，环保投资明细详见表2-6。 表2-6 环保投资一览表 时期 投资项目 采取措施或设备 环保投资（万元） 运营期 废气治理 2套布袋除尘器、活性炭吸附装置 40 废水治理 化粪池 10 噪声治理 隔声、减振、风管之间柔性连接 15 固废治理 危险废物贮存库及危险废物委托处理 15 重点防渗 铺设防腐防水材料，做防渗漏处理，采用20cm～30cm压实混凝土+5mm环氧树脂地坪措施防渗；化学品仓库设置防渗托盘；或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s； 10 一般防渗 采用5cm～10cm压实混凝土进行硬化处理；或者等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 10 运行与维护 环保措施的运行与维护 20 环保投资 环保投资合计 120 总投资 8403.20 环保投资占比（%） 1.43 8、厂区平面布置 本项目利用哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司厂区内空地建设研发中心综合楼。哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司厂内道路围绕各主要建构筑物建设，路宽6.0m～12m，厂区对外开设出入口3处，其中主出入口位于厂区东北部，厂前区区域，为主要的人流及行政办公小汽车流出入口；西面物流出入口为主要的原材料运入口；南面物流出入口为主要的物流运出口。 为满足生产要求，确保工艺流程顺畅、物料运输便捷，厂区建设足够的疏散通道，以满足车辆装卸货物、正常通行、回转和消防通道的需要。本项目厂区共设置一个大门出入口。 综上，本项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程及产排污环节 本项目施工期间主要的污染因素来自施工废水、施工扬尘、施工机械噪声、生活垃圾和建筑垃圾等对外环境产生的影响。施工期工艺流程及产污流程见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污流程图 施工活动的工程内容主要为：平场、基础施工、主体工程施工、设备安装、装修施工、工程验收和投入使用，主要影响范围为项目场区区域，施工过程将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废及生活垃圾等污染物，主要环境影响因子包括环境空气、水环境、声环境等。 运营期工艺流程及产排污环节 本项目研发流程图如下： 图2-2 研发流程图 产品研发必须经过立项、小试、中试、外试等几个阶段。各阶段具体情况如下： 1）立项：立项主要来源于营销委基于客户及市场需求提出具体立项要求；研发部基于行业发展，技术进步自行立项。董事会基于企业发展提出行业内及跨行业的新产品新设备新技术的立项； 2）小试：小试的目的主要是小规模的实验项目是否具有可行性。小试的流程首先由研发副总接到研发项目立项申请书后组建研发项目组，任命项目负责人，再由项目负责人制定小试实验计划及样品测试计划，项目组按照实验计划及检验计划在小电炉或小中频炉进行试验，如果实验及检测合格后项目负责人填写小试总结报告报送研发副总，如果实验或检测不合格的重新制定实验计划，再重复实验流程； 3）中试：研发中试主要是测试并监控产品进行较大批量生产之后，其指标和数据是否能达到公司标准和要求。中试的流程先由项目负责人制定中试实验计划及样品测试计划，项目组再按照实验计划及检验计划在500kg中频炉进行试验，若实验及检测合格后项目负责人填写中试总结报告报送研发副总，若实验或检测不合格的重新制定中试计划，则需重复上述流程； 4）外试：研发中的外试阶段是指将通过中试的产品，送到客户生产场地外部厂商进行生产测试，重点在于确定实际生产环境是否能达到使用标准，以及产品的熔化速度和实收率是否达标。 具体的流程是自中试合格后，研发副总负责向总裁申请外试，总裁签批后，销售副总安排客户进行外试，完成3家以上客户或不少于20吨产品。外试后，营销委填写客户试用报告，并反馈给项目负责人，项目负责人根据客户试用报告编写外试总结报告，并报送研发副总，研发副总评估客户试用结果，效果良好的直接报总裁进行签批，该研发项目结束；效果不理想的反馈给项目负责人进行再次研发。 综上，本项目试验中心运行过程中会产生噪声、废气、实验废水。 本项目主要进行本项目建设完成后用于进行钢铁脱氧剂项目、石墨烯铝基复合材料项目、高端铝合金添加剂项目、高端铝中间合金项目、智能无人实验车间项目的研发。智能无人实验车间为网络研发项目无实际生产工艺，钢铁脱氧剂项目、石墨烯铝基复合材料项目、高端铝合金添加剂项目、高端铝中间合金项目工艺流程及产污节点如下 一、钢铁脱氧剂项目 图2-3 钢铁脱氧剂项目工艺流程及产污节点图 二、石墨烯铝基复合材料项目 图2-4 石墨烯铝基复合材料项目工艺流程及产污节点图 三、高端铝合金添加剂项目 图2-5 高端铝合金添加剂项目工艺流程及产污节点图 本项目钢铁脱氧剂项目、石墨烯铝基复合材料项目、高端铝合金添加剂项目，其生产工艺一致，仅为添加原辅料不同。 1）配料混料：钛粉、镍粉、铝粉、石墨烯粉和氟铝酸钾粉、氟钛酸钾粉或铝粒等助熔剂按比例进行自动或人工配料，配好的粉料用行车送入混料机混料，混好的粉料翻转取出送入料桶，称重合格后用AGV小车送入待压制区。 2）压制：待压制区存放钛、镍等金属添加剂粉用AGV小车送到全自动伺服液压压片机按所需产品规格进行压制。 3）包装：主要分为人工包装和全自动包装2种方式。 全自动伺服液压压片机压制的产品经自动包装系统、机器人码垛机等全自动包装设备包装后入库。 四、高端铝中间合金项目 图2-6 高端铝中间合金项目工艺流程及产污节点图 高端铝中间合金项目生产工艺及产污节点分析 项目高端铝中间合金研发产品主要为铝锆合金、铝钛合金、铝硼合金、铝钛碳合金、铝钪合金以及铝锂合金系列，根据合金成分要求，按照一定比例将金属投入到中频炉的铝液中进行配料合金化，具体生产工艺流程如下： 1）检验：采购通过人工检验外观，通过实验分析其成分，铝含量达99.7%进入后续工序，不合格铝锭退回厂家。 2）熔铝：拟建项目采用AL99.70品位以上的铝锭为原料，投入中频炉内进行熔炼，升温至700℃熔化炉料，并采用=搅拌器加速熔化、搅拌均匀，使铝锭快速完全熔化。熔体温度控制精度≤±5℃，熔化能力≥30t/h。 3）合金化：根据合金成分要求，按照一定比例将锰或铁或铜或钛或钒或硅等金属投入到中频炉的铝液中进行配料合金化。中频炉以电为主要能源进行炉体的升温，控制炉膛温度＜760℃，加热2-3h，直至铝料全部熔化。 精炼：本项目精炼过程位于中频炉内。 铝熔体中夹杂物的含量是反映合金产品质量的一个重要标志，一般来讲，这些夹杂物的尺寸在几个至几十个微米之间，但它们的危害却非常大，主要体现在： ①割断基体组织，使产品渗漏或易于腐蚀，显著降低力学性能。 ②降低铝液的流动性，给铸造带来困难。 ③增加铝熔体的吸气倾向，并阻滞气体的扩散和析出。 精炼是排除铝熔体中的气体和氧化夹杂物，精炼过程主要是通过加入精炼剂和惰性气体，实现铝液的除杂、除气，本项目采用“精炼剂+氮气”的精炼工艺。当熔炼炉内铝液温度在710~740℃时，向铝熔体中通入氮气，在分压差的作用下，熔体中的氢通过扩散进入氮气气泡，并随着气泡上浮、排出，以此达到除气的目的。除此之外，铝熔体中的氧化夹杂物也能在气泡上浮的过程中被吸附，从而被除去。主要成分为Na3AlF6和NaCl、KCl等）利用精炼剂中NaCl、KCl等物质的浸润能力将杂质带到铝熔体表层。在线处理机通过转动机械手臂上的石墨或者氮化硅材质的转子把通入熔融铝液中的气体打散成微小的气泡，并均匀地扩散在铝液中，熔融铝液中的氢气不断扩散到气泡中，随着气泡上升到熔融铝表面，达到除氢的目的。高温状态下，空气中的水分和铝发生反应产生一部分的H离子和一部分H分子。精炼过程产生中将产生氯化氢及氟化物。 精炼剂起到去除铝熔体中氧化夹杂物的作用，同时也具有一定脱氢能力。铝熔体表面有一层致密氧化膜（Al2O3）会阻碍铝液中的氢逸入大气，而精炼剂能使铝液表面的致密的氧化膜破碎为细小颗粒，并具有将其吸附和溶解的作用。因此，阻碍氢逸入大气的表面膜就不存在了，即氢很容易通过铝熔体进入大气。另一方面精炼剂通过反应、吸附和溶解铝液中的氧化物形成浮渣，最后清除铝液表面多余的精炼剂及浮渣，达到铝液净化的目的。 精炼剂使用温度为720-750℃，作用时间约10min。精炼后的铝合金熔体在中频炉内静置20min后进入扒渣工序，静置过程需要熔铝炉保持恒温，调整熔体温度均匀。 扒渣：精炼后的熔体表面会形成一层由金属氧化物和其他非金属杂质组成的熔渣，主要成分是铝灰。为防止熔体夹渣，在进入浇铸工序之前，采用扒渣。扒出的热渣直接作为危险废物处置。打渣剂的主要成分为Na3AlF6、NaCl等，打渣剂与铝液高温条件下将产生氯化氢及氟化物（HF）。 打渣剂与铝液的反应如下： 2Na3AlF6+3H2O→2Al2O3+6NaF+6HF 6NaF+Al2O3→2AlF3+3Na2O； 反应物AlF3与铝、氧发生放热反应，所释放的热量，使粘性熔渣成为松散粉末状的干性渣。这样，铝熔体与渣中氧化物的湿润性变小，使混在渣中的颗粒状铝滴脱离而出，回到熔体中。扒渣时炉门口处会有废气逸出，本项目在中频炉门口设置集气罩对废气进行收集。 4）成型 精炼后的铝合金液经检验合格后进入铸锭成型工序，项目采用水平连续浇铸成型工艺，即以一定的速度将金属铝液浇入锭模，并连续不断地沿水平方向移动，以一定的速度将铸锭拉出来。打开保温炉侧边底部的放液口，将铝合金液放入连续铸锭机的接液槽内，铝合金液经流槽流入锭模中，流满一模后，将流模移向下一个锭模，铸锭机是连续前进的。铸模依次前进，利用距离及铸模设备的循环冷却水间接冷却方式将铝液逐渐冷却，到达铸锭机中部时铝合金液已经基本凝固成铝合金锭，当铝合金锭到达铸锭机顶端时，已经完全凝固成铝合金锭，此时铸模翻转，铝合金锭脱模而出，落在自动接锭小车上。本项目采用铸铁作为铸锭用的模具，经久耐用基本不存在损坏。整个铸锭过程主要为铝液冷却过程产生的蒸汽、设备运行噪声以及边角料等。 包装检验：成型后的产品进行检验，合格产品包装入库，不合格产品返回熔铝炉工序再次利用。 五、通风柜工作原理 实验室通风柜是一种排风系统（工程控制），前方中间为可上下移动的透明门（多为玻璃），开启高度一般为100～600mm。门后为实验进行的工作面，有水管、下水道、电源、真空泵、气路管线等实验需要的连接，上有带保护罩的灯照明。空气由柜内前上方的排风管道抽走后经管道收集至活性炭箱吸附处理后排放，以保持实验室环境安全，可靠。通风柜的气流模式详见下图： 图2-7 通风柜的气流模式示意图 六、活性炭装置原理 当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和臭气物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，孔隙容积一般只有0.25-0.9mL/g，孔隙数量约1020个/g，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，活性炭几乎95%以上的表面积都在微孔中，密度约为350kg/m3，具有优良的吸附能力。 表2-7 本项目运营期工程主要排污节点一览表 污染源 产生 部位 主要影响因素 污染因子 治理措施 水污染源 试验 实验室清洗废水、实验室废液 COD、BOD5、NH3-N、SS、 暂存厂区危废贮存库，交由有资质单位处理 实验室 地面清洗废水、生活废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求排入平房污水处理厂 大气 污染源 实验室 氮氧化物、氯化氢 硫酸雾 通风柜+活性炭吸附+15m高楼顶排放 污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求 混料机、压片机 混料废气、压片废气 颗粒物 混料、压片工序粉尘经布袋除尘器处置后通过15m高排气口排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求 中频炉 中频炉废气 颗粒物、氮氧化物、氟化物、氯化氢 中频炉废气经脉冲布袋除尘器处理后，最终经15米排气筒排放 噪声 污染源 混料机、压片机、中频炉、实验设备、风机 机械噪声 噪声 基础减振、厂房隔声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司配套研发中心项目，用于进行产品的研发和检测。《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司年产5000吨铝合金添加剂和8000吨铝中间合金生产项目环境影响报告表》已经取得批复，文号为：哈环平审表【2023】42号（见附件7），目前哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司年产5000吨铝合金添加剂和8000吨铝中间合金生产项目尚未建设，本项目所在地为空地，本项目无原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、项目区域环境空气质量现状 1.1达标区判定 根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2022年》可知，2022年哈尔滨市环境空气质量有效监测天数365天，达标310天，达标率84.9%。其中优167天，良143天。超标55天，其中轻度污染31天，中度污染14天，重度污染9天，严重污染1天。超标天数中首要污染物47天为细颗粒物，3天为臭氧，5天为可吸入颗粒物。年度综合指数3.80。 表3-1 2022年哈尔滨空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值 μg/m3 占标率 % 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 23.33 达标 NO2 年平均质量浓度 27 40 67.50 达标 PM10 年平均质量浓度 57 70 81.43 达标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 105.71 超标 CO-95per 年平均质量浓度 1200 4000 30.00 达标 O3-8h-90per 年平均质量浓度 116 160 72.50 达标 根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2022年》，评价区环境空气质量不能够满足环境空气二类功能区要求。项目所在区域为不达标区。不达标因子为PM2.5。超标原因：本项目地处中高纬度地区，冬季易出现逆温和静风天气，导致大气层结稳定，不利于污染物垂直和水平方向扩散。不利的气象扩散条件，加之进入供暖期燃煤排放量急剧增大，导致我市出现采暖期污染明显加重的情况。项目所在区域除PM2.5以外，其他污染物环境质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在评价区域为不达标区。 1.2补充监测 本项目特征污染物为TSP、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物。 氯化氢、硫酸雾无国家、地方环境空气质量标准限值要求。氟化物在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中有标准限值要求，附录A为资料性附录，为各省级人民政府制定地方环境空气质量标准提供参考。不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1中的环境空气污染物基本项目及表2中环境空气污染物其他项目。因此本项目未对氯化氢、氟化物进行环境空气质量现状监测。 本项目引用本项目所在地《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司年产5000吨铝合金添加剂和8000吨铝中间合金生产项目》的环境质量现状监测报告，监测点位信息见表3-2及附图4，监测结果见表3-4。监测报告见附件。 （1）监测因子 根据本项目污染物排放特点及拟建厂址周围的环境特征，确定补充监测因子为：TSP、氮氧化物。 （2）监测点位 在本项目东北侧方向设置1个监测点位。 表3-2 其他污染物补充监测点基本信息 监测点名称 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 厂界下风向监测点 TSP、氮氧化物 2023年9月16日至2023年9月18日 东北方向 20 （3）监测结果 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 监测点位 污染物 平均时间 评价标准（μg/m3） 监测浓度（μg/m3） 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 厂界下风向监测点 TSP 24h 300 119~127 42.3 / 达标 氮氧化物 24h 100 34~41 41 / 达标 根据项目监测结果可知：项目环境空气质量现状监测点处颗粒物和氮氧化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 2、地表水环境质量现状 本项目附近地表水水体为松花江，根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2022年》可知，2022年哈尔滨市地表水水质总体状况为良。其中II类断面比例17.6%、I类70.6%、IV类7.8%、V类2.0%、劣V类2.0%。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、生化需氧量。优良断面比例同比上升29.5个百分点，V类比例同比下降0.2个百分点，水质状况总体好转。 2022年松花江哈尔滨段水质总体状况为优，优良断面比例100%，断面水质达标率90.9%。按年均值评价，11个断面水质均符合Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2022年》，2022年哈尔滨市各区区域声环境昼间时段平均等效声级在48.2-55.9分贝之间。全市各行政区区域声环境平均等效声级与全市声环境平均等效声级相比，道里区、香坊区、阿城区和呼兰区昼间时段平均等效声级低于全市均值；道外区、南岗区、平房区、松北区和双城区昼间时段平均等效声级等于或高于全市均值。 本项目厂界外50m范围内无声环境环保目标，因此本项目不进行保护目标声环境质量现状监测。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于区域声环境质量现状的要求，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此未进行声环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于哈尔滨市平房区哈南第十大道与哈南十三路交叉口，项目北侧为空地，西侧为哈尔滨瀚霖科技开发有限公司，东侧隔哈南十三路为空地，南侧隔哈南第十大道为空地。项目选址不属于生活饮用水源保护区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中环境空气敏感保护目标为厂界外500m范围内，本项目500m范围内存在居民。声环境敏感保护目标为厂界外50m范围内声环境保护目标，本项目50m范围内无声环境保护目标。 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）及现状调查结果，厂界外500m范围内供水均为市政管网供水，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 因此确定敏感保护目标见下表3-4。 表3-4 本项目环境空气敏感保护目标情况一览表 名称 坐标/° 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离/m 经度 纬度 万达华府小区 126.619256 45.571853 居民 大气环境 二类区 W 355 启德堡幼儿园 126.617926 45.570336 学生、教师 W 445 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目中频炉废气《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2金属熔化炉二级标准要求。二氧化硫参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4有色金属冶炼二级标准要求。 氟化物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。工业炉窑无组织排放烟尘最高允许浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中有车间厂房，其他炉窑标准限值要求。 混料、压制产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 实验室产生的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 表3-5废气污染物排放标准一览表 污染源 污染物 有组织排放 无组织排放监控浓度限值 mg/m3 标准来源 最高允许排放限值mg/m3 排放速率kg/h 排气筒 高度m 中频炉废气 颗粒物 （烟/粉尘） 150 / ≥15 5（表3有车间厂房，其他炉窑） 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2金属熔化炉二级标准 烟气黑度 1（无量纲） ≥15 / SO2 850 / ≥15 / 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准 氟化物 9.0 0.10 15 0.02 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 氯化氢 100 0.26 15 0.20 破碎、混配和压制 颗粒物 120 3.5 15 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准 实验废气 硫酸雾 45 1.5 15 1.2 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准 氯化氢 100 0.26 15 0.2 氮氧化物 240 0.77 15 0.12 2、废水 本项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表3-6 废水污染物排放标准一览表 项目 标准 级别 评价标准值 废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级 COD 500mgL 氨氮 —— BOD5 300mgL SS 400mgL 动植物油 100mgL 3、噪声 根据哈尔滨市平房区声环境功能区划图，本项目位于声环境功能区3类功能区，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本项目南侧为哈南第十大道，东侧为哈南十三路属于4a类功能区，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表3-7 噪声排放执行标准一览表 时段 声环境功能区类别 标准限值dB(A) 运营期 3类标准 昼间 夜间 65 50 4类标准 70 55 4、固体废物污染控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制的指标如下： 表3-8 本项目总量控制指标 单位t/a 污染物 现有工程排放量 现有工程许可排放量 在建工程排放量 本项目排放量 以新带老削减量 本项目建成后全厂排放量 变化量 颗粒物 0 / 2.012 0.009 / 2.1317 0.009 NOx 0 / 1.871 0.14739 / 2.14439 0.14739 SO2 0 / 0.1326 0 / 0.1326 0 COD 0 / 0.302 0.2 / 0.502 0.2 氨氮 0 / 0.023 0.02 / 0.043 0.02 注：二氧化硫、氮氧化物排放总量通过哈尔滨市区域消减量进行置换获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气污染防治措施 为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： ①在施工作业现场设置围挡。容易产生粉尘的施工过程应洒水作业，使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘、扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； ②加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积； ③应使用预拌混凝土，粉性物料采取封闭、遮盖等措施。运输车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民区等敏感区行驶； ④运输车辆加蓬盖，且出装、卸场前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； ⑤对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； ⑥施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料 作为燃料燃烧； ⑦施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 经上述治理后，施工期产生的粉尘、扬尘对环境空气及敏感点的影响较小。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放标准要求。 二、施工期废水防治措施 本项目施工期生活污水排入防渗旱厕，施工期的装修、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，流入受纳水体使受纳水体SS、COD、油类含量增高，DO下降，会引起水体污染。 泥浆废水设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响很小。施工期施工人员的粪便排入防渗旱厕，定期清掏。经过这些措施，本工程施工期对地表水环境的影响将大大减少。 三、施工期噪声防治措施 项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。根据调查本项目的主要噪声源如下表。 为减轻施工噪声对周围环境的影响，工程拟采取如下具体措施： （1）选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低 10dB（A）以上。夜间 22 时至次日6时禁止施工。 （2）合理布置施工现场，尽量将高噪声机械布置在远离厂界位置。 （3）施工单位加强施工期的管理，选用低噪声设备，高噪声设备设置隔声罩或消声装置。 （4）运输车辆经过场界周围环境敏感目标时，减速缓行，禁止鸣笛，夜间（22:00~6:00）停运。 在严格落实以上噪声防治措施的前提下，本项目施工期噪声不会对周围环境造成明显影响，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对声环境影响较小。 四、施工期固体废物防治措施 固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废装修建筑材料，生活垃圾主要是施工人员废弃物品。 建筑垃圾应分类收集，其中可以回收利用的出售综合利用，节约资源；不可利用建筑垃圾外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，不得随意堆放；施工人员生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运。 综上所述，施工期间对环境会产生一些不利影响。由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响随着施工的结束而消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、无机废气 项目处理样品及实验过程中盐酸、硫酸、硝酸等使用（消解实验，均在通风橱内进行）会产生酸雾，主要污染物质包括氯化氢、硫酸雾和氮氧化物。本项目环评采用环境统计手册中的酸雾产生的公式： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—溶液的蒸发量，kg/h； M—分子量； V—溶液表面上的空气流速，m/s ，以通风橱的风速计，为 0.63； P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽压，mmHg； F—溶液蒸发面的表面积，m2。实验器皿瓶口面积，本项目按 0.001 计。 本项目参数取值见下表。 表4--1 本项目无机废气产生情况 项目 硫酸 盐酸 硝酸 M 98 38 68 V 0.63 0.63 0.63 P 6.17 10.6 13.2 F 0.001 0.001 0.001 经计算，污染物产生量分别为硫酸雾： 0.0005kg/h、氯化氢： 0.0003kg/h、NOx0.0008kg/h，年消解时间为 600h，则硫酸雾产生量为 0.3kg/a、氯化氢：0.18kg/a、NOx0.48kg/a。 本项目处理样品及实验过程涉及有机试剂使用的实验均在通风橱内或者集气罩下进行，使用盐酸、硫酸、硝酸的消解实验液均在通风橱内进行，危废、实验试剂及药品均在密闭空间储存。本项目实验过程废气经通风橱或集气罩收集后经活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放（DA001）。废气收集效率按90%计，活性炭吸附效率按90%计。配套风机风量为4000m3/h，消解实验时间为600h/a。 污染物排放量分别为硫酸雾： 0.0005kg/h、氯化氢： 0.0003kg/h、NOx0.0008kg/h，年消解时间为 600h，则硫酸雾产生量为 0.3kg/a、氯化氢：0.18kg/a、NOx0.48kg/a。 表 4-2 实验室废气产排情况汇总表 污染工序 污染物 排放形式 废气量 产生情况 治理措施 去除效率% 排放情况 排放口 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量kg/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量kg/a 实验 硫酸雾 有组织 4000m3/h 0.113 0.00045 0.27 活性炭吸附装置 90 0.01125 0.000045 0.027 DA001 无组织 / 0.00005 0.03 / / 0.00005 0.03 / 氯化氢 有组织 0.068 0.00027 0.162 90 0.0068 0.000027 0.0162 DA001 无组织 / 0.00003 0.018 / / 0.00003 0.018 / 氮氧化物 有组织 0.18 0.00072 0.432 90 0.018 0.00007 0.0432 DA001 无组织 / 0.00008 0.048 / / 0.00008 0.048 / 2、钢铁脱氧剂项目、石墨烯铝基复合材料项目、高端铝合金添加剂项目投料、混料、压制废气 本项目钢铁脱氧剂项目、石墨烯铝基复合材料项目、高端铝合金添加剂项目混料、压制工序物料均为粉状/颗粒状；因此在混料和压制过程会产生粉尘。根据生态环境部于2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33、金属制品业-03粉末冶金，粉末冶金混粉成形工序颗粒物产物系数为0.192kg/吨-原料。 表4-3 混料压片工序产污系数 核算环节 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 粉末冶金 粉末合金件 粉末 混粉成形 所有规模 废气 工业废 气量 标立方米/吨-产品 3000 颗粒物 千克/吨-产品 0.192 本项目试验年运行天数60d；日运行时间8h。年运行480h。 经计算，混料、压制工序粉尘产生量为0.0117t/a，产生速率为0.0244kg/h；工业废气量为183000Nm3/a（381.25Nm3/h）。类比同类行业，混料和压制工序粉尘产生量分别占60%和40%，因此混料和压制工序粉尘产生量分别为0.007t/a和0.0.005t/a。 混料和压制工序产生的颗粒物分别经集气装置收集，收集后由脉冲布袋除尘器处理，最后经15m高排气筒排放；集气装置的收集效率为90%，脉冲布袋除尘器净化效率为99.5%，本项目共设有3台混料机、4台压片机。本项目拟位于混料机、压片机等设备上方设集气罩收集废气；根据建设单位设计方案，压片机、混料机产生的粉尘收集后进入脉冲布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒排放（DA002）。 表4-4 混料、压片工序粉尘产排情况汇总表 污染工序 污染物 排放形式 废气量 产生情况 治理措施 去除效率% 排放情况 排放口 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 混料、压制 颗粒 物 有组织 381.25 60.33 0.023 0.011 脉冲布袋除尘器 99.5 0.302 0.0001 0.000055 DA002 无组织 / / 0.0002 0.0001 / / / 0.0002 0.0001 / 3、高端铝中间合金项目中频炉废气 本项目高端铝中间合金项目在2台中频炉内进行熔铝、合金化和精炼扒渣工序，本项目中频炉废气主要有氯化氢、氟化物、颗粒物、氮氧化物。 ①颗粒物、氮氧化物 本项目设置2台中频炉，本项目中频炉污染源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中的3240有色金属合金制造行业系数手册，本项目铝中间合金采样铝锭以及金属硅、铁、锰、铜、钒、钛等，本次污染系数采取“铝硅合金、所有规模、原料为结晶硅+铝锭”，中频炉采用铝硅合金中电炉废气源强；项目年产100吨高端铝中间合金，颗粒物、氮氧化物产生情况如下表所示： 表4-5 中频炉颗粒物、氮氧化物产生情况一览表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 产生量 产生速率 产生浓度 生产时间 铝硅合金 结晶硅+铝锭 电炉 所有规模 废气 工业废气量 标立方米/吨-产品 3100 310000m3 645.83m3/h / 480h 颗粒物 千克/吨-产品 3.74 0.374t/a 0.779kg/h 1206.2 氮氧化物 千克/吨-产品 0.15 0.015t/a 0.031kg/h 48.387 ②氯化氢 项目运营期产生的氯化氢（HCl）来自项目使用的打渣剂、精炼剂中含氯元素成分（KCl、NaCl）。打渣剂中KCl、NaCl含量分别为50%、45%，精炼剂中KCl、NaCl含量分别为30%、20%，氯元素最终去向为废气、收尘灰和铝灰。氯化氢（HCl）产生原理为：精炼过程喷入精炼剂，去除铝液中的部分氢气及杂质。铝熔体中游离的H+、空气和热铝体反应生成的氢离子和精炼剂、打渣剂等带入并溶于铝熔体的游离的Cl分子、Cl离子、F离子反应生成HCl、HF。根据项目原辅料组成一览表，打渣剂使用量为0.02t，精炼剂使用量为0.3t/a，则KCl量为0.1t/a，NaCl量为0.069t，因此，带入的氯元素总量为0.0896t/a，考虑打渣剂、精炼剂中的氯全部反应进入废气、收尘灰和铝灰中。经核算，进入废气中的Cl元素占物料中氯元素总量的1.55%，则项目排入大气中的Cl元素量为0.001t/a。计算式：Cl元素量t/a×（36.5/35.5）（Cl换算HCl系数）计算的HCl气体产生量为0.001t/a，根据设计单位提供资料，集气罩捕集效率为98%，则有组织排放HCl气体产生量为0.001t/a，产生速率为0.002kg/h。无组织HCl气体产生量为0.00002t/a，产生速率为0.00004kg/h。 本项目废气经集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。脉冲布袋除尘器对HCl无明显去除效果，则HCl排放浓度、排放速率、排放量和产生浓度、速率、产生量均相同，即项目氯化氢排放量为0.001t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为3.097mg/m3。 ③氟化物 项目产生的氟化物来自项目使用的打渣剂、精炼剂中含氟成分：冰晶石（Na3AlF6）和氟硅酸钠（Na2SiF6）。打渣剂中冰晶石（Na3AlF6）含量4.5%，精炼剂中冰晶石（Na3AlF6）和氟硅酸钠（Na2SiF6）含量分别为30%、20%。F元素最终去向为铝灰、除尘器收尘灰和排入大气。氟化物产生原理与前述氯化氢产生原理，即铝熔体中游离的H+、空气和热铝体反应生成的氢离子和精炼剂、打渣剂等带入并溶于铝熔体的游离的F离子反应生成HF。根据项目原辅料组成一览表，打渣剂使用量为0.02t，精炼剂使用量为0.3t/a，则冰晶石量为0.091t/a，氟硅酸钠量为0.06t，因此，带入的氟元素总量为0.088t/a，考虑打渣剂、精炼剂中的氟全部反应进入废气、收尘灰和铝灰中。经核算，进入废气中的F元素占物料中F元素总量的0.515%，则项目排入大气中的F元素量为0.00045t/a。 计算式：F元素量t/a×（20/19）（F换算HF系数）计算的氟化物（HF）气体产生量为0.00047t/a，根据设计单位提供资料，集气罩捕集效率为98%，则有组织排放氟化物（HF）产生量为0.00046t/a，产生速率为0.00094kg/h。无组织氟化物产生量为0.0000922t/a。本项目2台中频炉设置1套脉冲袋式除尘器，脉冲袋式除尘器对HF无明显去除效果，则HF排放浓度、排放速率、排放量和产生浓度、速率、产生量均相同，即项目氟化物排放量为0.00045t/a，排放速率为0.00094kg/h，排放浓度为1.45mg/m3。 本项目中频炉废气经脉冲布袋除尘器处理后，最终经15米高排气筒排放。本项目中频炉工序废气产生及排放情况见下表。 表4-6 中频炉工序废气产生及排放情况一览表 项目 污染物 产生量 t/a 收集 效率 % 工业废气量m³/h 有组织产生 治理措施 处理 效率 % 有组织排放 无组织排放 产生 浓度 mg/m³ 产生 速率 kg/h 产生量 t/a 排放 浓度 mg/m³ 排放 速率 kg/h 排放量 t/a 速率 kg/h 排放量t/a 中频炉废气 氮氧化物 0.015 98 645.83 48 0.031 0.147 袋式除尘+15m排气筒 0 48 0.031 0.147 0.0006 0.0003 颗粒物 0.374 1181.43 0.763 0.366 99.5 5.907 0.004 0.002 0.015 0.007 氯化氢 0.001 3.097 0.002 0.001 0 3.097 0.002 0.001 0.0004 0.00002 氟化物 0.00046 1.45 0.00094 0.00045 0 1.45 0.00094 0.00045 0.00002 0.000092 表4-7 废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 主要生产单元 产排污环节 污染物种类 排放方式 排放口 执行排放标准 排放口类型 污染防治措施 污染防治设施 名称及工艺 是否为可行技术 实验室 实验室 硫酸雾 氯化氢 氮氧化物 有组织 DA001 GB16297-1996 一般 活性炭吸附装置 是 无组织 / / 封闭车间 是 混料、压制 混料、压制工序 颗粒物 有组织 DA002 GB16297-1996 一般 脉冲布袋除尘器 是 无组织 / / 封闭车间 是 中频炉 中频炉 NOx 颗粒物 氯化氢 氟化物 有组织 DA003 GB39726-2020 一般 脉冲布袋除尘器 是 表4-8 排放口基本情况表 污染源名称 排气筒底部中心坐标/° 排气筒高度 (m) 排气筒内径 (m) 烟气温度 (℃) 排放口类型 烟气流量 (m3/h) 污染物排放速率（kg/h） 东经 北纬 实验室DA001（15m） 126°37′11.996″ 45°34′0.687″ 15 0.3 25 一般排放口 4000 硫酸雾 0.000045 氯化氢 0.000027 氮氧化物 0.00007 混料、压制工序DA002（15m） 126°37′12.034″ 45°34′0.262″ 15 0.3 25 一般排放口 381.25 颗粒物 0.0001 中频炉DA003 126°37′13.328″ 45°34′1.344″, 15 0.3 100 一般排放口 645.83 NOx 0.031 颗粒物 0.004 氯化氢 0.002 氟化物 0.00094 4、非正常工况 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 本项目非正常工况主要为活性炭装置故障、除尘器故障，发生故障时，管理人员应立即停产检修。活性炭装置废气处理设施故障（处理效率为 0%），考虑单个布袋破损，除尘效率按90%计，事故时间为半小时。整合上述不利情形，确定最不利的非正常事故性排放源强见表4-9。 表4-9 非正常排放参数表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 设备非正常工作效率 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对 措施 1 DA001 活性炭故障 硫酸雾 0 0.113 0.00045 0.5 1 停止生产，立即组织工作人员对活性炭装置进行检查和更换活性炭 氯化氢 0 0.068 0.00027 0.5 1 氮氧化物 0 0.18 0.00072 0.5 1 2 DA002 除尘器故障 颗粒物 90 6.033 0.23 0.5 1 停止生产，立即组织工作人员对除尘器进行检查和更换布袋/ 3 DA003 除尘器故障 NOx 0 48 0.031 0.5 1 停止生产，立即组织工作人员对除尘器进行检查和更换布袋 颗粒物 90 118.143 0.0763 氯化氢 0 3.097 0.002 氟化物 0 1.45 0.00094 5、可行性技术 本项目实验室废气经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（DA001）；未收集的有机废气以无组织形式排放。活性炭吸附装置，是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置，是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品，被广泛应用于废气处理的传统工艺。由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其凝聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，项目采用固定床式活性炭吸附装置，炭床厚度为0.8m。为确保活性炭吸附效率不受影响，项目活性炭吸附装置内的活性炭需每季度更换一次，具体实施可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率，对环境造成影响。本项目实验室废气排气筒中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，对大气环境影响较小，属于可行性技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑（HJ1121—2020）》附录A中A.1废气可行技术参考表，熔化工段产生的颗粒物采用袋式除尘，属于可行技术。根据前文工程分析：混料、压片过程产生的颗粒物采用脉冲布袋除尘器除尘后，有组织颗粒物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准要求。中频炉烟气经脉冲布袋除尘器处理后，最终经15m排气筒排放。经处理后中频炉废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准要求。故本项目采用环保措施属于HJ1115-2020中的可行性技术。 6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）及项目排污特点制定，针对本项目排放的主要大气污染物，企业需定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。具体监测计划见下表。 表4-10 大气环境监测计划 项目 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 实验室 DA001 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 混料、压制工序废气 DA002 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 合金化炉废气 DA005 NOx 颗粒物 氯化氢 氟化物 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 厂界 颗粒物、硫酸雾、氟化物、氯化氢、氮氧化物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值要求 二、废水 1、废水产生情况 试剂配置废液产生量按照试剂配制用水量的90%计算，实验室检测废液产生量为0.0009t/d，0.27t/a。收集后，暂存在危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 实验室清洗用水经蒸发，损耗，实验室清洗废水按照用水量的90%计算，实验室清洗废水量为0.0135t/d，4.05t/a。因初清洗废水（0.27t/a）中含有一定量检测试剂，集中收集后作为危险废物处置；由于本项目厂区不设置污水处理站本项目的二次清洗废水（3.78t/a）同一次清洗废水一同集中收集后交由有资质单位处置。 生活污水按用水量80%计算，则项目生活污水总量为2.176m3/d（652.8m3/a）。 地面清洗废水：实验室地面清洗废水按用水量90%计算，废水总量约为0.045t/d，13.5t/a。 综上，实验室清洗废水全部收集作为危险废物处理，采用密闭容器集中收集至危废暂存间贮存，定期交由有资质单位处理。生活污水和地面清洗废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求后，经市政排水管网排入平房污水处理厂处理后，最终排入松花江。 表4-11 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 来源 类别 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放 时间 (h) 核算 方法 产生浓度 （mg/l） 产生量（t/a） 工艺 效率 （%） 核算 方法 排放浓度 排放量 （t/a） 员工 生活 污水和地面清洗废水666.3m3/a COD 类比法 300 0.200 排入化粪池 / 类比法 300 0.200 2400 氨氮 30 0.020 / 30 0.020 BOD5 150 0.100 / 150 0.100 SS 200 0.133 / 200 0.133 2、排放口基本情况 表4-12 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 名称 类型 排放口地理坐标 排放方式 排放去向 排放规律 经度 纬度 DW001 废水排放口 一般排放口 126.623827° 45.568501° 间接排放 平房污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 表4-13 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值 1 DW001 pH 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6.0~8.5 COD 500 SS 400 3、环境影响分析 本项目污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排放至平房污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后先排入何家沟最终汇入松花江。 4、依托可行性分析： 本项目污水经过市政污水管网排入平房污水处理厂，于2012年建设，采取的污水处理工艺为CASS，设计污水处理能力15万t/d，先期日处理规模达到15万立方米/日，本项目属于平房污水处理厂的服务范围，本项目污水日排放量为2.221m3，远小于污水处理厂日处理规模，废水经平房污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后。因此本项目污水进入平房污水处理厂可行。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1084-2020）中非重点排污单位废水的监测指标及监测频次，本项目废水监测要求如下。 表4-14 环境监测计划一览表 类别 检测点位 检测项目 检测时间和频次 废水 厂区废水总排放口 pH值、悬浮物、COD、氨氮 1次/年 三、噪声 1、声环境污染源项分析 项目的噪声主要为设备噪声，采用低噪声和符合国家噪声标准的设备，对生产噪声较大的独立设备，可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小范围内。可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。 本项目主要设备噪声见表4-15。 表4-15 本项目运营期噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强-声功率级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/[dB(A)] 建筑外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 中频炉 80 选用低噪声设备、减振、 厂房隔声处理 144 148 15 2.7 71.3 连续 25 46.3 1m 8.2 61.7 36.7 7.5 62.4 37.4 10.4 59.6 34.6 2 压片机 90 142 145 15 3.1 80.6 连续 25 55.6 1m 4.6 77.4 52.4 10.8 69.3 44.3 7.6 63.8 47.8 3 风机 80 137 121 15 8.2 61.7 连续 25 36.7 1m 10.2 59.7 34.7 2.8 71 46 6.6 61.2 36.2 4 混料机 80 151 138 15 10.8 50.6 连续 25 25.6 1m 6.3 60.4 35.4 3.8 68.6 44.6 8.7 59.7 34.7 表4-16 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 空间相对位置/m 时段 贡献值 达标情况 X Y Z 厂界北侧1m处 14.7 82.1 144.9 昼间 35.2 达标 夜间 35.2 达标 厂界东侧1m处 -29.6 -11.3 145.9 昼间 44.6 达标 夜间 44.6 达标 厂界南侧1m处 -20.1 -116.6 147.7 昼间 45.2 达标 夜间 45.2 达标 厂界西侧1m处 -21.6 -117.1 146.1 昼间 47.6 达标 夜间 47.6 达标 本项目采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机软连接等措施。根据噪声预测结果厂界北侧、西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。南侧东侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H819-2017），制定本项目噪声监测计划如下。 表4-17 项目噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 厂界噪声 厂界四周 昼夜等效连续A声级 1次/季度 本项目选取低噪声设备，产噪设备安装减振垫，通过厂房隔声等措施，可限制噪声向外传播，对照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中章节“6.消声设计”及“8.隔振降噪设计”中的内容，空气动力机械进（排）气口敞开的气口装设消声器以及产生较强振动或冲击，引起固体传声及振动辐射噪声的动力设备加装减振垫等隔振措施为可行性技术，通过上述措施厂界噪声排放可控制在60dB（A）以下，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准要求。因此项目的噪声控制措施是可行的。 综上可知，经以上措施处理后，该项目的建设对周围环境产生的噪声影响不大。 4、固体废物 （1）一般固废 ①废包装物 本项目原辅料使用的废包装物，产生量约0.05吨/年，废包装袋经收集后外售综合利用。 ②炉底剩余的铝皮 本项目中频炉，定期清理炉底剩余的铝皮，类比同行业产生量，本次炉底剩余的铝皮产生量为0.05t/a，直接返回炉内重新利用。 ③混料、压片工序布袋除尘器收尘 本项目混料、压片工序布袋除尘器收尘0.0109t/a，收集后交由市政环卫部门处置。 ④废布袋 本项目布袋3个月更换一次，产生的废布袋约0.01t/a，收集后交由市政环卫部门处置。 危险废物 本项目危险废物主要有实验室初清洗废水、实验废液、废实验耗材、废化学试剂容器、废活性炭铝灰渣、除尘器收灰（铝灰）。 ①实验室清洗废水 实验室检测仪器清洗废水4.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，属于HW49类，废物代码：900-047-49，“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构37化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”。收集后，暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的资质单位处置。 ②实验废液 本项目实验室检测废液产生量为0.27t/a。收集后，暂存在危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。根据《国家危险废物名录（2021版）》，属于HW49类，废物代码：900-047-49，“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”。收集后，暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的资质单位处置。 ③废实验耗材 项目检测过程中产生一定量的实验室废物，包括一次性手套、一次性口罩、废移液管吸头、EP管等、废样本等，产生量约0.0025t/d，合计0.75t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，属于HW49类，废物代码：900-047-49，“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包38装物、容器）、过滤吸附介质等”。收集后，暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的资质单位处置。 ④废化学试剂容器 项目运营期废有机试剂容器产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，属于HW49类，废物代码：900-041-49，“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。收集后，暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的资质单位处置。 ⑤废活性炭 项目废气处理设施活性炭需定期更换，本项目活性炭吸附饱和后需更换，活性炭吸附废气的能力为自身单位重量的1/3，被吸附的废气量为0.0008t/a，则活性炭用量为0.0024t/a，废活性炭及其吸附物的产生量为0.0032t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中规定可知，编号为HW49其他废物，代码为900-039-49，废物类别为“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”；收集至危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 ⑥铝灰渣 本项目中频炉生产过程中扒渣产生的废铝渣量，灰渣中主要成分是氧化铝，以及少量的金属铝、铁、硅、镁的氧化物和钾、钠等金属的氯化物。本项目生产线产生铝灰渣，属于危险废物，危废类别HW48，代码为321-026-48，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（3252铝压延加工行业系数手册）》中铝型材产品产污系数，危险废物产生量为0.0054t/t产品，本项目年产8000吨铝中间合金，则铝灰渣产生量为0.54t/a。其含铝量（包括氧化铝、铝单质）约2.6%。 根据《危险废物名录》（2021版本）铝灰渣、铝灰为危险废物，废物类别：HW48有色金属采选和冶炼废物，行业来源：常用有色金属冶炼，废物代码：321-026-48“再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、熔体表面产生的铝灰渣及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰”，危险特性为R，收集后暂存于铝灰危废暂存库，定期交有资质单位处置。 ⑤除尘器收尘 本项目中频炉产生的烟尘经过布袋除尘器收集后，每年产生的布袋收尘量约0.364t，主要成分是氧化铝，含铝量约13.4%。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废物类别为HW48，废物代码321-034-48。委托有资质单位处置。 ⑥中频炉废布袋 本项目布袋3个月更换一次，每年更换四次，产生的废布袋约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW49，废物代码900-41-49。委托有资质单位处置。 ⑦废油包装桶 全厂废包装桶包括废润滑油桶等，类比同行业运营数据，废包装桶产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废物类别为HW49，废物代码900-041-49。委托有资质单位处置。 ⑧废润滑油 本项目机器润滑需使用润滑油，类比同行业运营数据，废矿物油产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废物类别为HW08，废物代码900-249-08。委托有资质单位处置。 ⑨废含油抹布 含油抹布每年产生量约为0.001t。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废物类别为HW49，废物代码900-041-49。委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾主要成分为废纸、食物残渣等，项目劳动定员34人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，为17kg/d（5.1t/a），全部收集后交环卫部门处置。 表4-18 本项目固体废物处理处置情况一览表 污染物类型 性质 产生量（t/a） 处置措施 达标情况 实验室初清洗废水 危险废物 4.05 收集至危废贮存库内，定期交由有资质单位处理定期外售 无害化处置达到环保要求 实验废液 危险废物 0.27 废实验耗材 危险废物 0.75 废化学试剂容器 危险废物 0.005 废活性炭 危险废物 0.0032 铝灰渣 危险废物 0.54 中频炉除尘器收尘 危险废物 0.364 中频炉废布袋 危险废物 0.01 废包装桶 危险废物 0.05 废润滑油 危险废物 0.01 含油废抹布 危险废物 0.001 生活垃圾 / 5.1 集中收集，交由环卫部门处置 炉底剩余的铝皮 一般固废 0.05 返回熔铝炉再利用 废包装 一般固废 0.05 外售给物资回收公司综合利用 混料、压片工序布袋除尘器收尘 一般固废 0.0109 外售综合利用 废布袋 一般固废 0.01 综上所述，本项目固体废弃物均得到有效处置，不会对环境产生影响。 表4-19 危险废物汇总表 序号 危险废物 名称 危废类别 危废代码 年产生量 （t/a） 生产工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废包装桶 HW08 900-249-08 0.5 设备维修与保养 固态 机油 机油 不定期 T.I 收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置 2 废润滑油 HW08 900-249-08 0.1 液态 废矿物油 矿物油 季度/次 T.I 3 含油废抹布 HW08 900-249-08 0.01 固态 废矿物油、布 矿物油 月/次 T.I 4 铝灰渣 HW48 321-026-048 43.2 熔炉 固态 重金属 重金属 月/次 R 5 除尘器收灰（铝灰） HW48 321-034-048 74 废气治理设施 固态 重金属 重金属 月/次 T 6 废布袋 HW49 900-41-49 0.2 废气治理设施 固态 重金属 重金属 3月/次 T 7 实验室初清洗废水 HW49 900-047-49 4.05 实验室 液态 检验废液 检验废液 T T.I 8 实验废液 HW49 900-047-49 0.27 液态 检验废液 检验废液 T T.I 9 废实验耗材 HW49 900-047-49 0.75 固态 化学品 化学品 T T.I 10 废化学试剂容器 HW49 900-047-49 0.005 固态 化学品 化学品 T T.I 11 废活性炭 HW49 900-039-49 0.0032 废气治理设施 固态 废活性炭 废活性炭 T T 本项目一般固废暂存于仓库A。另外本项目设1间危险废物贮存库，建筑面积分别为5m2。按照重点防渗区域的防渗要求设置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并防风、防雨、防晒，同时设有防泄漏的裙角和耐腐蚀的硬化地面，裙角的容积不低于最大容器的最大存储量，另危废的堆放高度应根据地面承载力确定。危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-23危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 储存位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物贮存库 废油包装桶、废润滑油、含油废抹布、铝灰渣、除尘器收灰（铝灰）、实验室清洗废水、实验室废液、废化学试剂容器、废活性炭 HW48 危险废物贮存库 25m2 采用专用容器分类收集、暂存 40 1个月 1）危险废物的收集、贮运和转运要求 本项目危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行，总体要求如下： ①收集要求 a.危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； b.在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施； c.危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ②运输要求 a.按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》对项目提出以下防治措施： 运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质。 b.危险废物的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》《铁路危险货物运输管理规定》《水路危险货物运输管理规定》等的规定执行。 c.危险废物的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。 d.危险废物转运前应检查危险废物转移联单、核对品名、数量和标志等。 e.危险废物转运前应制定突发环境事件应急预案。 f.危险废物转运前应检查转动设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。 g.危险废物在转运过程中应设专人看护。 ③贮存要求 A.危险废物贮存库严格按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制 度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，加强对危废的临时存储和转运管理要求，防止发生污染事故。严格执行以下措施： a.建造专用的危险废物贮存设施。 b.危险废物贮存库应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，做到防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。具体要求如下：危险废物贮存库基础必须防渗，渗透系数≤10-10cm/s；危险废物贮存库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及的范围，衬里材料与堆放危险废物相容；做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年；定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023标准附录A所示的标签。 B.危险废物贮存容器 a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 b.装载危险废物的容器及材质和衬里要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。 e.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 C.企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 a.企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； b.企业须对危险废物储运场所张贴警示标识，危险废物包装物张贴警示标签； c.规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并及时存档以备查阅。 D.危险废物在暂存期间存储和管理的相关要求。 a.必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；b.盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）； c.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④项目危险废物在转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染，具体要求如下： a.危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险废物运输管理规定执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志，运输车辆应设立车辆标志。 b.危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。 c.危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 ⑤根据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995），危险废物贮存设施还应满足以下技术要求： a.危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 b.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 c.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d.按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑥根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物贮存库应符合以下要求： a.根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 b.危险废物贮存容器应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，使用材质满足相应强度要求并完好无损的专用容器，盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 c.危险废物贮存库应做到防风、防雨、防晒、防渗漏，本项目危险废物贮存库置于厂房内，地面采取重点防渗措施，危险废物贮存库应指派专人管理，闲杂人等不得进入，并设置明显的标识。 本项目危险废物贮存库基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s。符合《危险废物贮存污染控制标准》（B18597-2023）设计原则，危险废物贮存库符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求。 综上所述，固体废物处理达到100%，对环境影响较小。 五、风险分析 1.风险识别 本项目铝灰渣的主要成分是氧化铝，铝粉含量较少，因此本项目铝灰渣爆炸的可能性较小，且铝粉的燃烧爆炸产物为氧化铝，对环境的次生伴生影响较小。一旦发生铝灰爆炸，影响范围主要在厂内，故本项目不对其进行详细分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目运营期涉及的风险物质为废机油、盐酸、硫酸。本项目废机油暂存于危险废物贮存库，盐酸、硫酸存放于试剂室。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。 （1）危险物质数量与临界量的比值Q 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1,q2,...,qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 废机油在存储过程中产生的泄漏及泄漏引发的火灾、爆炸风险，废机油最大储存量为0.1t。 表4-24 建设项目Q值确定值 序号 危险物质名称 CAS号 临界量t 厂内最大存在总量t q/Q 1 废机油 / 2500 0.1 0.00004 2 盐酸 7647-01-0 7.5 0.2 0.0267 3 硫酸 7664-93-9 10 0.05 0.005 合计 0.0317 2、评价等级判定 项目环境风险评价工作等级划分依据见下表。 表4-25 项目环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、 Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 经计算Q=0.0317＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目仅需要进行简单分析。 本项目简单分析内容见表4-27。 表4-27 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司研发中心建设项目 建设地点 （黑龙江）省 （哈尔滨）市 （平房区）区 （/）镇 （/）园区 地理坐标 经度 126度37分12.826秒 纬度 45度34分0.587秒 主要危险物质及分布 废机油、盐酸、硫酸 环境影响途径及危害后果 爆燃即燃烧、爆炸，是最严重的事故。本项目对危险废物暂存区进行防渗漏、防风、防雨、防晒处理，可有效控制危废泄漏不出厂界，此类事故发生概率较低。 1）化学药品储存处 本项目运作过程中所用的化学试剂储存、搬运过程中试剂瓶、玻璃瓶可能会因 种种原因，发生破裂、破损现象，造成化学试剂泄漏，情况严重时还会发生火灾， 对操作人员和环境造成危害。 2）试剂操作区 本项目大多以试剂瓶形式放置在操作台上，装有化学试剂的瓶可能会因为种种 原因，发生破裂、破损现象，造成危险化学试剂泄漏，情况严重时还会发生火灾， 对操作人员和环境造成危害。同时，工作人员会因操作失误造成危险化学试剂泄漏 或发生火灾事故，对操作人员和环境造成危害。 风险防范措施要求 一、化学品泄漏风险防范措施 ①项目必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ②危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输 规则》中的有关规定。 ③储存安全防范措施 项目涉及的甲类火灾危险化学品由于存储量很少，可不设 单独库房，但应该远离火种、热源，避免接触高温物体，保持容器密封。 ④应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于即用状态。 ⑤强化安全生产管理，应制定岗位责任制，严格遵守操作规程。 二、废机油泄漏风险防范措施要求 ①总平面布置图和建筑安全防范措施 建设单位将采取所有可行的措施保护员工及环境免受事故导致的环境危害。这些措施将贯彻到生产装置及其公用工程设施的设计、施工、运行及维护的全过程。 a.总图布置应严格执行《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）的规定，主要危险单元严格执行有关防火、防爆、防渗规定，易燃易爆危险单元防火间距均应符合防火规范的有关要求，并应保证周边及装置内部消防道路的畅通。项目总图布置与防火、防爆等相关标准的符合性分析由项目安全性预评价结果确定。 b.对生产车间设置良好的通风、阴凉等储存条件。 c.采取必要的预防及保护性措施如定期更换垫片、维护监测仪器及关键仪表等。进入工艺生产线的人员应遵守工艺规程并配备个人安全防护设施。 d.强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求，正确使用和妥善处理劳动保护用品，包括工作服、空气呼吸设备、便携式吸气设备及防护眼镜、耳塞、手套等。 ②火灾事故防范措施 a.要求规范厂内原材料，厂内不得随意堆放各种易燃物品。 b.厂区内设置严禁烟火的标识，并配置灭火器，同时要求员工不准携带火柴、打火机或其他火种进入车间，不得随意丢弃烟头等。 c.定期检查厂区电路，防止电路老化引起火灾事故。 d.加强职工管理，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护，加强职工培训，提高应急处理能力。 e.在生产时应保证废气处理措施的正常运行，杜绝超标排放等事故。 ③泄漏防范措施 a.设置隔离标识牌，非工作人员不得靠近。 b.定期对危险废物贮存库进行检查，遇到情况及时上报并解决。 c.加强管理，定期给员工进行宣讲。 ④危险废物贮存库管理措施 项目设置危险废物贮存库，危废暂存库严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，并对地面采取防雨、防腐和防渗“三防”措施。在建设过程中须做到以下相关要求。 a.基础必须全面防渗，防渗层须具备防腐性能； b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； c.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； d.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； e.根据危险废物的类别及性质分类存放危废。设置危废标识标牌； f.严格执行危废转移五联单制度。 ⑤危废运输要求 危险废物由有资质的危险废物运输单位负责从厂区内运输，本项目自身不进行运输。 a.为降低危险废物运输过程中出现的风险事故，公司应督促危险废物处理单位在危险废物的运输中应严格执行《危险化学品安全管理条例》等管理要求。 b.做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章。 c.一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）风险评价工作等级为简单分析。建设项目单位应高度重视本项目的环境风险，采取相应的风险防范措施，将事故风险控制在可以接受的范围内。 3、突发事故应急预案 企业生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会救援，因此，需要制定应急预案，以备一旦发生风险事故时，立即启动，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度，其风险水平可以被接受。 企业应按照《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号），《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在相应的生态环境主管部门按照风险级别进行备案。 本项目应根据生产特点和事故隐患分析，按下表的有关内容和要求制定突发事故应急预案。对环境污染事故以及应急事故的发生，编制事故应急救援预案、重大环境污染事故应急救援预案等，编制应急响应工作作业指导书、废气事故排放应急响应工作作业指导书等应急方案，对公司营运期发生的导致人员伤亡、财产损失或环境污染事故进行应急救援处理。 表4-28 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 总则 — 2 危险源概况 详述危险源类型、数量及其分布。 3 应急计划区 生产装置区、库区、邻近区域。 4 应急组织 工厂：厂指挥部负责全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理。 邻近区域：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援。 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 6 应急设施、设备与材料 生产装置及储存区：防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外泄、扩散设施 邻近区域：中毒人员急救所用的一些药品、器材。 7 应急通讯、通知和交通 生产区的内线电话、外线电话和对讲机等 8 应急环境监测及事故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 9 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备。 10 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护。 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 12 人员培训与演练 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 13 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 14 记录和报告 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 15 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 4、应急教育、宣传、培训及应急演练计划 ①应急宣传 组织员工进行应急法律法规和预防、避险、自救、互救等常识的宣传教育。利用宣传栏等途径增强职工危机防备意识和应急基本知识和技能。 制定《环境突发事件应急预案和手册》。 制作环境突发事件应急预案一览表。 ②环境突发事件应急培训 开展面向职工的应对环境突发事件相关知识培训。将环境突发事件预防、应急指挥、综合协调等作为重要培训内容，以提高厂内人员应对环境突发事件的能力。并积极参加环保部门的相关培训活动。 ③环境突发事件应急演练 适时组织开展应急预案的演练，培训应急队伍、落实岗位责任、熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置程序，检验预案的可行性和改进应急预案。从而提高应急反应和处理能力，强化配合意识。环境突发事件的应急演练每年至少进行1～2次。 六、土壤及地下水 本项目危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准修建。其地面需做防渗，采用至少2毫米厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；或面层可采用防渗涂料面层或防渗钢筋钢纤维混凝土面层（渗透系数≤10-12cm/s）。危险废物贮存库符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求。因此，本项目不存在土壤、地下水污染途径，对地下水、土壤影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物 | 本项目实验室废气经过通风橱和集气罩收集后，经过活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。 | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2排放限值 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 混料机、压片机产生的粉尘收集后进入脉冲布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒排放 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA003 | 颗粒物、氮氧化物、氟化物、氯化氢 | 中频炉废气经布袋除尘器处理后，最终经15米排气筒排放。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、氮氧化物、氟化物、氯化氢 | 加强绿化 | 《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值要求。 |
| 地表水环境 | 本项目实验室清洗废水集中收集后暂存危险废物贮存库，交由有资质单位处置。 本项目地面清洗废水同生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排放至平房污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准后先排入何家沟最终汇入松花江 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，对产噪设备基础采取减振措施、厂房隔声 | 厂界北侧、西侧、东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，南侧执行4类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 本项目生产过程中产生的废包装物外售给物资回收公司综合利用；炉底铝皮返回熔铝炉再利用；混料和压制工序产生的废布袋和布袋收尘外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运；本项目废包装桶、废润滑油、含油废抹布、实验室初清洗废水、实验废液、废实验耗材、废化学试剂容器、废活性炭、铝灰渣、铝中间合金生产线除尘器收灰（铝灰）、中频炉废布袋属于危险废物，暂存于危险废物贮存库，委托有危废处理资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准修建。其地面需做防渗，采用至少2毫米厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；或面层可采用防渗涂料面层或防渗钢筋钢纤维混凝土面层（渗透系数≤10-12cm/s）。危险废物贮存库符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求。 |
| 生态保护措施 | 随着施工场地开挖、填平、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，项目施工期加强施工管理、加强水土保持工程、合理安排施工进度，分层开挖回填等措施可使水土流失量降至最低。 |
| 环境风险 防范措施 | ①项目必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ②危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货 物运输规则》中的有关规定。 ③储存安全防范措施 项目涉及的甲类火灾危险化学品由于存储量很少，可不设单独库房，但应该远离火种、热源，避免接触高温物体，保持容器密封。 ④应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于即用状态。 ⑤强化安全生产管理，应制定岗位责任制，严格遵守操作规程 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时各污染物均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“以防为主，防治结合”的认识。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策，选址合理，符合当地区域规划；采用的污染防治措施可使污染物达标排放。本项目运营时须严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放。因此，从环境角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①t/a | 现有工程 许可排放量 ②t/a | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③t/a | 本项目 排放量（固体废物产生量）④t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤t/a | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥t/a | 变化量 ⑦t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 2.1227t/a | 0.009 | 0 | 2.1317 | 0.009 |
|  | NOx | 0 | / | 1.997 | 0.14739 | 0 | 2.14439 | 0.14739 |
|  | SO2 | 0 | / | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0 | / | 0.1429 | 0.00106 | 0 | 0.14396 | 0.00106 |
|  | 氟化物 | 0 | / | 0.0531 | 0.0005 | 0 | 0.0536 | 0.0005 |
|  | 硫酸雾 | 0 | / | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0.0006 |
| 废水 | COD | 0 | / | 0.302 | 0.200 | 0 | 0.502 | 0.200 |
|  | 氨氮 | 0 | / | 0.023 | 0.02 | 0 | 0.043 | 0.02 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | 0 | / | 1.0 | 0.05 | 0 | 1.05 | 0.05 |
|  | 炉底铝皮 | 0 | / | 10 | 0.05 | 0 | 10.05 | 0.05 |
|  | 废布袋 | 0 | / | 0.25 | 0.01 | 0 | 0.26 | 0.01 |
|  | 除尘器收尘 | 0 | / | 30.5 | 0.0109 | 0 | 30.5109 | 0.0109 |
| 危险废物 | 实验室初清洗废水 | 0 | / | 0 | 4.05 | 0 | 4.05 | 4.05 |
|  | 实验废液 | 0 | / | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.27 |
|  | 废实验耗材 | 0 | / | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 |
|  | 废化学试剂容器 | 0 | / | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | 0 | 0.0032 | 0 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | 铝灰渣 | 0 | / | 10.4 | 0.54 | 0 | 10.94 | 0.54 |
|  | 中频炉除尘器收尘 | 0 | / | 74 | 0.364 | 0 | 74.364 | 0.364 |
|  | 中频炉废布袋 | 0 | / | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.21 | 0.01 |
|  | 废包装桶 | 0 | / | 0.5 | 0.05 | 0 | 0.55 | 0.05 |
|  | 废润滑油 | 0 | / | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.01 |
|  | 含油废抹布 | 0 | / | 0.01 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 环境保护目标分布图

| 项目东侧 | 项目北侧 |
| --- | --- |
| 项目南侧 | 项目西侧 |

附图4 项目四周照片

附图5哈尔滨市平房区声环境功能区划分图

# 附图6 大气环境分区管控图

# 附图7 水环境分区管控图

# 附图8 土壤环境分区管控图

# 附图9 哈尔滨市环境管控单元图

# 附件1 营业执照

# 附件2 土地证

# 附件3环境空气监测报告

# 附件4《关于哈尔滨南部工业新城核心区二期规划环境影响报告书的审查意见》

# 附件5原有项目环评批复

# Text boxes

液体成型剂

铝粉、石墨烯粉

液体成型剂

高纯金属粉

本项目

本项目位置

图例

项目位置

声环境保护范围

大气环境保护范围

敏感目标

万达华府小区

启德堡幼儿园

本项目

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置